## Slide 1
Промежуточная отчетность
команды «Аврора»
«АЭРОТОН 2024»
Военно-космическая Академия им. А.Ф. Можайского
Санкт-Петербург
2024 год

## Slide 2
Используемое аппаратное обеспечение
SpeedyBee F405 V3 в стэке с ESC 4-in-1;
Рама из карбона Mark 4 5 дюймов;
Бесколлекторный мотор XING-E Pro2306 1700 KV х 4 шт;
NVIDIA Jetson;
Радары HC-SR04 х 3 шт;
АКБ Li-Pо 2500 mA/h;
Видеокамера Raspberry Pi Camera Module;
Нестандартные детали, изготовленные на 3d принтере;
Алюминиевые трубки;
Приемник ELRS 2,4 HHz1;
АКБ 18650 x 2 шт.
2

## Slide 3
Используемое программное обеспечение
Python 2.7;
ArduPilot;
Открытые библиотеки для работы с компьютерным зрением и радарами.
3

## Slide 4
Структура БВС
4

## Slide 5
5
Структура ПО

## Slide 6
6
Об испытании комплекса
Испытания комплекса планируется провести 20 октября на стадионе Военно-космической Академии с использованием двух типов поверхности – травяного покрова и асфальта;
Высота – 150 метров;
Расчетное время совершения посадки – 15 секунд.

## Slide 7
7
О нерешенных проблемах
Питание NVIDIA Jetson планируется включать только при отсутствии сигнала управлени;
Необходимость более мощных моторов для проекта;
Скорость обработки сигналов на полетном контроллере;
Скорость обработки данных программных блоков радаров и камеры;
Скорость приземления.